## Slide 1: Desarrollo y evaluación de algoritmos para el mapeo de entornos y generación de trayectorias utilizando sistemas robóticos multi-agente.
Fredy Josue Godoy Lucero
Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica
Presentación Proyecto de Graduación
Guatemala, 06 de enero de 2024

## Slide 2: Resumen
Desarrollo de algoritmos para exploración, mapeo y planificación de trayectorias.
Validación de los algoritmos mediante simulaciones computarizadas.

## Slide 3: Resumen
Implementación de los algoritmos en una representación del vehículo diferencial Pololu 3pi+.
Desarrollo de controladores implementados en Python en conjunto con el entorno de simulación Webots.

## Slide 4: Resumen
Se determino la cantidad y ubicación de sensores de distancia sobre el vehículo necesarios para el correcto funcionamiento de los algoritmos.

## Slide 5: Objetivo General
Desarrollar y evaluar algoritmos para el mapeo de entornos y generación de trayectorias utilizando sistemas robóticos multi-agente.

## Slide 6: Objetivos Específicos
Investigar y evaluar sensores de distancia, e integrarlos a robots diferenciales en simulaciones computarizadas.
Desarrollar un algoritmo que permita mapear entornos en 2D utilizando los robots diferenciales simulados.
Desarrollar un algoritmo que genere trayectorias utilizando el mapa generado del entorno.
Validar el algoritmo de generación de trayectorias por medio de simulaciones computarizadas.
Evaluar opciones de sensores para futuras implementaciones en físico de los algoritmos desarrollados.

## Slide 7: Introducción

## Slide 8: Antecedentes
Implementación de algoritmos de inteligencia de enjambre
en UVG: PSO y ACO
Aplicación de método SLAM utilizando ROS2

## Slide 9: Justificación
Exploración y planificación de trayectorias en entornos desconocidos.
Mejora en métodos de vigilancia, seguridad y patrullaje.
Automatización de vehículos ayudantes dentro de espacios industriales.

## Slide 10: Alcance
Exploración, mapeo y planificación de trayectorias en entornos 2D a nivel de simulación utilizando vehículos con tracción diferencial.

## Slide 11: Marco teórico
Vehículo con tracción diferencial Pololu 3pi+

## Slide 12: Marco teórico
Vehículos con tracción diferencial

## Slide 13: Marco teórico
Light Detection and Ranging (LiDAR).
Características:
Emisión de pulsos láser.
Recepción de retornos.
Cálculo de distancias.
Aplicaciones:
Cartografía.
Vehículos autónomos.

## Slide 14: Marco teórico
Entorno de simulación Webots, y lenguaje
de programación para controladores Python 3.11.1.

## Slide 15: Diseño de representación Pololu 3pi+ y mundo simulado en Webots

## Slide 16: Diseño e implementación Pololu 3pi+
Diseño 3D.
Diseño en Webots con sensores de distancia. Creación de PROTO.

## Slide 17: Diseño e implementación Pololu 3pi+
Sensores en vehículo.
Sensores de distancia
Encoders
GPS
Brújula

## Slide 18: Mundo simulado en Webots
Mapa de pruebas y validación de algoritmos:
Pasillos.
Espacios abiertos.
Obstáculos.
Posición de inicio definido.
Posición de fin definido.

## Slide 19: Mundo simulado en Webots
Posición de inicio y fin.

## Slide 20: Otros Mapas – Mapa 2
Mapa para validación de algoritmos:
Espacios abiertos.
Obstáculos.
Posición de inicio y fin definido.

## Slide 21: Otros Mapas – Mapa 3
Mapa para validación de algoritmos:
Obstáculos
Posición de inicio y fin definido.

## Slide 22: Otros Mapas – Mapa 4
Mapa para validación de algoritmos:
Espacios abiertos.
Obstáculos.
Posición de inicio y fin definido.

## Slide 23: Otros Mapas – Mapa 5
Mapa de pruebas y validación de algoritmos:
Pasillos en diagonal.
Espacios abiertos.
Obstáculos.
Posición de inicio y fin definido.

## Slide 24: Validación de algoritmos – Algoritmo de Exploración
Mediante error cuadrático medio, utilizando la trayectoria obtenida con GPS y la trayectoria estimada con odometría.

## Slide 25: Validación de algoritmos – Algoritmo de Mapeo y generación de trayectoria.
A partir del mapa generado, verificar si la trayectoria estimada cumple con no tener colisiones y que tenga el inicio y fin determinado.

## Slide 26: Validación de algoritmos – Algoritmo de Mapeo y generación de trayectoria.

## Slide 27: Exploración, mapeo y generación de trayectorias.

## Slide 28: Exploración sobre entorno desconocido.

## Slide 29: Error de trayectoria de exploración.

## Slide 30: Mapeo del entorno.

## Slide 31: Espacio de trabajo y generación de trayectorias en mapa.

## Slide 32: Exploración, mapeo y generación de trayectoria.

## Slide 33: Seguimiento de trayectoria.

## Slide 34: Mapa 2 - Exploración, mapeo y generación de trayectoria.

## Slide 35: Mapa 2 - Seguimiento de trayectoria.

## Slide 36: Mapa 3 - Exploración, mapeo y generación de trayectoria.

## Slide 37: Mapa 3 - Seguimiento de trayectoria.

## Slide 38: Mapa 4 - Exploración, mapeo y generación de trayectoria.

## Slide 39: Mapa 4 - Seguimiento de trayectoria.

## Slide 40: Mapa 5 - Exploración, mapeo y generación de trayectoria.

## Slide 41: Mapa 5 - Seguimiento de trayectoria.

## Slide 42: Mapa 1 - Exploración, mapeo y generación de trayectoria multiagente.

## Slide 43: Mapa 1 - Seguimiento de trayectoria multiagente.

## Slide 44: Base Sensores de Distancia

## Slide 45: Sensor VL53L0X
Características:
Precisión
Velocidad de muestreo: 400kHz
Interfaz de comunicación: I2C o UART

## Slide 46: Sensor VL53L0X sobre base de medición
Base
Fácil de transportar y guardar.
Distancia fija entre sensor y base giratoria.
Recolección de datos para determinar varianza en las lecturas en diferentes distancias.

## Slide 48: Resultados lecturas sensor VL53L0X sobre base

## Slide 49: Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 50: Conclusiones
Los sensores de distancia tipo láser son más precisos y eficaces en la detección de obstáculos comparado a los sensores de distancia tipo sonar. Esta diferencia notoria hace que los sensores láser sean la mejor opción para aplicaciones que requieren una detección de obstáculos en vehículos diferenciales y entornos similares.
Utilizar 6 sensores de distancia y una referencia de orientación, permite la movilidad y la exploración de un vehículo. Esta cantidad de sensores de distancia proporcionan una cobertura adecuada del entorno, lo que permite al vehículo detectar y evadir obstáculos de manera confiable durante su operación autónoma.
La correcta y precisa estimación de la trayectoria de exploración es un elemento importante para lograr una precisa estimación del espacio de trabajo. La planificación de una trayectoria efectiva y estratégica permite al vehículo recorrer el entorno de manera sistemática y obtener datos confiables sobre el espacio circundante.

## Slide 51: Recomendaciones
En aplicaciones físicas que requieren exploración precisa y eficiente, se aconseja el uso de vehículos de 4 ruedas. Estos vehículos ofrecen ventajas notables, ya que la redundancia de información proporcionada por múltiples ruedas mejora significativamente la precisión de la odometría y la capacidad de avanzar en línea recta de manera más confiable.
En aplicaciones físicas que demandan una detección de obstáculos precisa y fiable, se aconseja utilizar sensores de distancia tipo láser. Estos sensores destacan por su mayor precisión y resolución en contraste con otros tipos de sensores, lo que los convierte en la elección ideal para entornos donde la seguridad y la precisión son factores cruciales. Por lo tanto, resulta esencial mantener una línea de investigación centrada en robots móviles que implementen sensores láser, incluyendo sensores Lidar. Estos dispositivos contribuyen de manera significativa a la capacidad de los robots para navegar y operar de manera eficiente y segura en entornos físicos complejos.

## Slide 52: Referencias Bibliográficas
[1] Pololu Robotics and Electronics, Pololu 3pi+, https://www.pololu.com/product/3737, 2023.
[2] S. Thrun, W. Burgard y D. Fox, “A real-time algorithm for mobile robot mapping with applications to multi-robot and 3D mapping,” en Proceedings 2000 ICRA. Millennium Conference. IEEE International Conference on Robotics and Automation. Symposia Proceedings (Cat. No.00CH37065), vol. 1, 2000, 321-328 vol.1. doi: 10.1109/ROBOT. 2000.844077.
[3] A. M. Peña, “Algoritmo de sincronización y control de sistemas de robots multi-agente para misiones de búsqueda,” Tesis de licenciatura, Universidad Del Valle de Guatemala, 2019.
[4] E. Cabrera, R. Moreno y M. Torres, “Integración de tecnología lidar en vehículo para escaneo con ROS,” Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI, 2022.

## Slide 53: ¡Gracias por su atención! (Inicia espacio para preguntas de la Terna)